| BORNIT®- Elastikschlämme Elastikmass Kahekomponentne, elastne, mineraalne tihendusmass Keskkonnasäästlik Tehniline infoleht seisuga: 02.august 2017 0761 BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Straße 117 D-08056 Zwickau 2013 1037/2016 EN 1504-2: ZA. 1d und ZA. a1 Elastne tihendusmass konstruktsioonide katmiseks, pinna kaitseks niiskuse ja ainete sissepääsu eest Antistaatiline täidetud CO² läbilaskvus sD > 200 m Veeauru läbilaskvus sD = 21,2 m (II klass) Pragude sildamisvõime A2 Kapillaarne vee imendumine ja vee läbilaskvus w = 0,016 kg / m² x h0.5 Tulekindlus Klass E Haardeteguri hindamisprotokoll MW = 1,4 N / mm² kEW = 1,2 N / mm² |
| --- |
| Liik ja omadused | BORNIT-Elastikschlämme on tsementi sisaldav, kahekomponentne, kulumiskindel pealispinna kattematerjal, mis nakkub hästi betooni, müüritise ja krohviga ning mis oma paindlike omaduste tõttu on eriti sobilik pragunemisohtlikule aluspinnale. Pärast kuivamist on toode püsivalt veekindel, elastne, talub külma ja soola ning on vastupidav mehaanilistele mõjutustele, ilmastikumõjudele ja temperatuuri muutustele. Suure elastsuse tõttu ületatakse tihendikanduris tekkivad juuspraod ja vahelduvpraod 3 mm kihipaksuse korral kuni 0,2 mm laiuselt ja 4 mm kihipaksuse korral kuni 0,6 mm laiuselt. |
| Kasutusala | BORNITi elastikmassi kasutatakse mehaaniliselt mõjutatavate pindade kulumis- ja veekindlaks tihendamiseks, nagu nt terrasside ja rõdude tihendamine ning veemahutite, ujulate jne tihendamine plaatide all. Toodet on võimalik kasutada kaitseks kõnnitavatel ja sõidetavatel betoonpindadel külma ja soolakahjustuste eest ning sobib nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete pindade töötlemiseks. |
| Toote andmed lühidalt | Liik Alus Lahusti Värvus Tihedus Konsistents Peale kandmine Vedel olek Kuivamisaeg Minimaalne kihipaksus Ladustamine Säilib Puhastamine Tervist kahjustavad ained Ohuklass vastavalt põlevate vedelike määrusele (VbF) ja ohtlike kaupade veo määrusele (ADR) | elastne tihendusmass kahekomponentne süsteem puudub valge Komponent A:1,1-1,3 g/cm3 Komponent B:1,03 g/cm3 pärast segamist valmis pahteldamiseks silumiskellu ca 1 tund 1 kuni 3 päeva 2 mm jahedas, aga kaitstuna külmumise eest 12 kuud värskelt veega, kuivanult mehaaniliselt sisaldab tsementi, seetõttu leeliseline reaktsioon puudub |
| Töötlemine | Aluspind Aluspind peab olema kõva, puhas ja kandev. Imavad aluspinnad tuleb eelnevalt õrnalt niisutada. Seisev vesi tuleb kõrvaldada. Tugevalt poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida BORNIT®-Basisgrund‘iga. Pinnatühikud tuleb täita. Töötlemine Töödelda ei tohi, kui ümbritseva keskkonna temperatuur või aluspinna temperatuur on madalam kui + 5 °C ja kõrgem kui + 30 °C. Mõlemad komponendid tarnitakse vahekorrale vastavates nõudes. Vedelate komponentide segu vahekord: pulberkomponendi puhul ca 1 : 3, st et 25 kg pulbrit segatakse 8 kg vedelikuga. Pulber lisada vedelikku (mitte vastupidi) ja aeglaselt töötava seguriga segada ühtlaseks ja tükkideta massiks. Massi ei tohi sattuda liiga palju õhku. Vedel olek või töötlemise aeg on u 1 tund. Pinna tihendamiseks kanda valmis segatud materjal kelluga aluspinnale. Pragunemisohtlike aluspindade ja ühenduste puhul tuleb vahele panna klaaskiudkangas BORNIT-Glasgittergewebe. Eriti sileda pealispinna saavutamiseks tuleb pealispinda siluda kergelt niisutatud kummist plaadiga. Kihi paksus peab olema vähemalt 2 mm, et vältida kihi võimalikku alla kukkumist. Kuivamisaeg on sõltuvalt ilmastikust 1 kuni 3 päeva. Selle aja jooksul tuleb värsket kihti kaitsta vihma, vee ja külmumise eest. |
| Kulu | 2 mm kihipaksus = 3,0 kg/m2 3 mm kihipaksus = 4,5 kg/m2 |
| Ladustamine | Toodet tuleb säilitada jahedas, aga kaitsta külmumise eest. Säilib kuni 12 kuud. |
| Ohutusnõuanded: | BORNIT-Elastikschlämme sisaldab tsementi ja reageerib leeliseliselt. Seetõttu tuleb kaitsta nahka ja silmi. Silma või nahale sattumisel loputada hoolikalt veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Ohutähis „ärritav” ei käi kuiva pulbri kohta, vaid ärritus tekib niiskuse või vee lisandumisel (leeliseline reaktsioon). Lisateavet leiate ohutuskaardist! |
| Jäätmete käitlemine | Komponent A: Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijääke kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile 170101 (Betoon). Komponent B: Materjalijääke on võimalik kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile 070208 (Muud reaktsiooni- ja destilleerimisjäägid). |
| Märkus | Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas. |
| Tarnevorm | Komponent A: 25 kg paberkott (pulber) 40 kotti alusel Komponent B: 8 kg kanister (vedelik)..........40 nõud alusel |